## Slide 1
Базове апаратне забеспечення PC
Мультимедіа
Вiдеоадаптери

## Slide 2
Відеокарта
Відеокарта - пристрій, якій преобразує зображення, яке знаходиться в пам`яті ПК, в відеосигнал для монітору.

## Slide 3
Трохи історії про адаптер
У 1981 році для IBM PC було розроблено перший відеоадаптер - MDA (Monochrome Display Adapter). Він працював лише у текстовому режимі з роздільною здатністю 720×350 пікселів. Колірної чи графічної інформації він передавати було. Зазвичай символи були чорно-білими, бурштиновими чи смарагдовими.
Першою кольоровою відеоплатою стала CGA (Color Graphics Adapter), випущена компанією IBM і стала основою наступних стандартів відеокарт. Вона могла працювати або в текстовому режимі з роздільною здатністю 40×25 і 80×25, або в графічному з роздільною здатністю 320×200 або 640×200 пікселів.

## Slide 4
Складові відеокарти

## Slide 5
Складові відеокарти
Графічний процесор
Графічний процесор - це складова частина відеокарти яка займається розрахунками даних виведеного зображення, що розвантажує центральний процесор, обробляє команди тривимірної графіки.

## Slide 6
Складові відеокарти
Микросхеми пам`яті
Відеопам'ять використовується для зберігання зображення. Від її обсягу залежить максимально можлива повна роздільна здатність відеокарти.

## Slide 7
Цифро-аналоговий перетворювач
Складові відеокарти
ЦАП служить для перетворення результуючого потоку даних, що формується відеоконтролером, на рівні інтенсивності кольору, що подаються на монітор. Зазвичай ЦАП поєднаний одному кристалі з відеоконтролером.

## Slide 8
Складові відеокарти
Відео-ПЗП
ПЗП - постійний пристрій, в який записані відео - BIOS, екранні шрифти, службові таблиці і т.п. ПЗУ не використовується відеоконтролер безпосередньо - до нього звертається тільки центральний процесор, і в результаті виконання ним програм з ПЗУ відбуваються звернення до відеоконтролера і відеопам'яті.

## Slide 9
Складові відеокарти
Системи охолодження
Зберігає температурний режим відеокарти в межах.

## Slide 10
Принцип роботи відеокарти
Центральний процесор комп'ютера, який працює з підтримкою певного програмного забезпечення, надсилає інформацію про те, яким має бути зображення на відеокарту. Далі відеокарта визначає, в якому порядку розташувати пікселі на екрані, щоб вийшло правильне зображення. Після того, як концепція зображення сформувалася, відеокарта надсилає готову інформацію на монітор через кабель.

## Slide 11
Як обрати відеокарту?
Виробник

## Slide 12
Як обрати відеокарту?
Об`єм пам`яті
Більше відеопам'яті – не завжди краще.Багато користувачів з незнання оцінюють можливості відеокарти за обсягом пам'яті, розпаяної на платі. Однак це докорінно неправильна позиція.Виробники успішно користуються цим хитрощом, розпаюючи 2-4 ГБ повільної пам'яті на відеокартах початкового рівня, яким для роботи достатньо і 1 ГБ.2 ГБ вже не завжди достатньо навіть для режиму Full HD, а 4 ГБ – стандарт для ігрових відеокарт початкового та середнього рівнів.Для дорогих моделей і високих налаштувань якості графіки при великих дозволах (Full HD і вище) до речі будуть 4 ГБ і навіть 6 ГБ.Якщо ви стали щасливим володарем екрану з роздільною здатністю 4К, для комфортної гри в такому режимі знадобиться максимально швидкісна відеокарта щонайменше з 8 ГБ пам'яті.

## Slide 13
Тип пам`яті
Як обрати відеокарту?
Якщо піде мова про тип відеопам'яті – за інших рівних звертайте увагу на моделі з GDDR5 і краще. Вона функціонує на набагато вищих частотах, ніж GDDR3, хоча ступінь впливу залежить від мікроархітектури самої карти і ширини шини обміну даними з GPU.
Цікавий нюанс: AMD використовує для своїх топових карт багатошарову пам'ять HBM. Її переваги – дуже компактні мікросхеми та висока пропускна здатність. NVIDIA планує використовувати пам'ять HBM у наступних продуктах.

## Slide 14
Розрядність шини
Як обрати відеокарту?
Розрядність вимірюється в бітах і представлена наступною лінійкою: 32-біта, 64-біта, 128-біт, 192-біта, 256-біт, 320-біт, 384-біта, 448-біт, 512-біт... 2048-біт. Чим вище наведене значення, тим потужнішим буде виглядати ваш персональний комп'ютер. Оптимальним варіантом буде придбання відеокарти із шириною шини пам'яті від 256-біт. Також продуктивність системи залежатиме від відповідності розрядності шини пам'яті та її типу. Подібне співвідношення відіграє важливішу роль, ніж обсяг відеопам'яті.

## Slide 15
Раз`єм
Як обрати відеокарту?
Більшість сучасних відеокарт оснащується портами HDMI, DisplayPort і DVI.Важливий нюанс: починаючи з покоління NVIDIA GeForce 10xx та AMD Radeon RX4xx відеокарти оснащуються лише цифровими відеовиходами. Тому власникам моніторів з входами D-Sub та DVI-I варто задуматися про апгрейд або про покупку додаткового перетворювача сигналу.

## Slide 16
Виробник
Як обрати відеокарту?

## Slide 17
Технології SLI та CrossFire
Технології CrossFire та SLI - можливість використання відразу кількох відеокарт компаній «АТ1» та «NVIDIA», відповідно. Перш ніж купити два або більше відеоадаптерів з метою створення потужної системи, необхідно переконатися, що обладнання, що купується, підтримує представлені режими роботи.
SLI – розробка компанії «NVIDIA», що дозволяє об'єднати зусилля відразу кількох пристроїв цієї фірми з метою підвищення продуктивності роботи системи. Scalable Link Interface (саме так розшифровується SLI) досить вимоглива до технічного забезпечення: материнська плата SLI з чіпсетом NVIDIA (необхідна наявність двох і більше портів PCI-Express), потужний та надійний блок живлення, відеокарти GeForce з шиною PCI-Express та чіпсетами одного сімейства , з'єднувач (міст).
CrossFire – результат діяльності компанії «ATI/AMD». Для створення системи необхідні: материнська плата з чіпсетом Intel або AMD (обов'язкова підтримка режиму CrossFire) та кількома роз'ємами PCI Express х16, потужний та надійний блок живлення, безпосередньо відеокарти, що підтримують технологію CrossFire.